| Lp. | Nazwa | Opis techniczny i minimalne wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Liczba szt. | Cena jedn. brutto [zł/szt.] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica interaktywna wraz z montażem i szkoleniem | Tablica interaktywna Tablica dotykowa, technologia pozycjonowania w podczerwieni - Format 4:3 - obszar interaktywny minimum 158x117 cm - maksymalny wymiar zewnętrzny cm 170x130cm - przekątna wymiaru interaktywnego co najmniej 197,0 cm - obsługa gestów jak w tablecie i minimum dziesięć punktów dotyku - pozycjonowanie w podczerwieni; nie dopuszcza się zastosowania przystawek ani innych technologii - sposób pisania: palec lub dowolny wskaźnik - oprogramowanie pozwalające na: rysowanie, transformacje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji - półka i wskaźniki min2 szt. - powierzchnia tablicy ceramiczna/lakierowana nano, magnetyczna, matowa o wysokiej odporności na zarysowania - głośniki aktywne lub pasywne, montowane do boków lub góry tablicy interaktywnej - moc głośników 2 x 19W RMS lub więcej, transmisja dźwięku wyłącznie z portu USB przez przewód USB, - wyjście audio na głośniki (kanał L/P), wejście mikrofonowe, 3 gniazda USB/mikroUSB, plus hub zawierający czytnik kart SD - 1 wyjście w formacie HDMI . Zasilanie przez zasilacz zewnętrzny lub wbudowany 12V/4A. - Okablowanie: w zestawie z tablicą należy dostarczyć połączenie USB tablica-komputer o długości minimum 10m. - Gwarancja 5 lat na tablicę. - Certyfikaty: do oferty załączyć certyfikaty CE, FCC, ROHS - Gwarancja tablic realizowana w Polsce przez autoryzowany serwis producenta, dokument potwierdzający autoryzację należy załączyć do oferty. - Serwis powinien posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie procedury serwisowej, dokument potwierdzający certyfikację należy załączyć do oferty. - Wymagane formy obsługi serwisowej: zdalnie przez telefon, zdalnie przez internet, serwis na miejscu u klienta, czas reakcji serwisowej przy formie zdalnej max 2 godziny od zgłoszenia. 2) Projektor krótkoogniskowy Natywna rozdzielczość: 1024x768 (XGA) lub więcej Technika wyświetlania: 3LCD, odwzorowanie kolorów do 1,07mld Natywny format obrazu: 4:3 Jasność: minimum 2700 ansi lumenów dla światła białego i barwnego Kontrast: 15000:1 lub więcej Odległość projekcyjna w poziomie (powierzchnia tablicy – obiektyw projektora) przy oferowanej tablicy nie więcej niż 86 cm, przy proporcjach 4:3 i szerokości obrazu 156cm. Stosunek projekcji 0,55:1, ogniskowa 6,4mm żywotność lampy min. 10000h wbudowany głośnik o mocy min. 15W. Dołączony fabryczny osprzęt, okablowanie i aluminiowy uchwyt ścienny teleskopowy w kolorze białym. Wejścia, minimum 1xHDMi, 1xVGA, 1xAUDIO, 1x gniazdo do podłączenia modułu komunikacji bezprzewodowej lub wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej, W zestawie przewód HDMI 10m, przewód zasilający 10m, Gwarancja 24 miesiące na projektor i 12 miesięcy na lampę. | 1 |  |  |
| 2 | Komputer PC typu laptop | -Procesor min Intel Celeron 2 lub 4 rdzenie, min 2,4 GHz, TDP 6 W lub niżej, zintegrowana grafika Intel HD Graphics 500, Obsługa DirectX, Obsługa OpenGL, Intel® Quick Sync Video, Technologia Intel® Clear Video HD, Technologia Intel® Clear Video, Liczba obsługiwanych wyświetlaczy min 3, Technologie monitorowania chłodzenia, Wersja PCI Express min 2.0, Intel® AES New Instructions, Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) - Wielkość ekranu (cale) min 15.6 HD TN ( matowa ) - Rozdzielczość min 1366 x 768 - Pamięć RAM min 4 GB DDR3 - Dysk twardy HDD lub SSD min 500 GB - Napęd DVD-Super Multi DL - System operacyjny Microsoft Windows 10PL - Gniazdo Kensington Lock - Hasło użytkownika - Moduł TPM - Obudowa tworzywo sztuczne lub aluminium - Czytnik kart pamięci SDHC, SD, MMC, MS - Głośniki stereo - HD Audio - Wbudowany mikrofon - Karta dźwiękowa – Tak - Wbudowana kamera - Karta sieciowa - zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s RJ45 - Łączność bezprzewodowa – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth - Liczba złączy USB 3.0 - 2 - Liczba złączy USB 2.0 - 2 - Liczba wyjść HDMI – 1 - Zastosowane technologie: Enhanced Intel SpeedStep Intel WiDi - Akumulator 3-komorowy Litowo-Jonowy min 24Wh - zasilacz sieciowy - Kolor obudowy: Czarny - torba do przenoszenia - Gwarancja min 36mc | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |
| Słownie ……………………………………………………………………………………………………...………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. |

Załącznik nr 1

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie okablowanie wymagane do instalacji, uruchomienia, wykonania rozruchów oraz testów poszczególnych urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia, skalibrowania, skonfigurowania i wykonania wszystkich czynności pozwalających na skuteczne i bezpieczne użytkowanie przedmiotu zamówienia. Czynności te winny być wykonane w sposób profesjonalny i pozwalający po ich zakończeniu na wdrożenie oraz uruchomienie przez Zamawiającego produkcji w oparciu o przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca zorganizuje i zapewni szkolenia personelu Zamawiającego dotyczące zasad obsługi przedmiotu zamówienia.